## Slide 1
单片机
应用实践教程
计算机工程学院
项目：计算机的发展应用
讲师：XX
以人为本 追随智慧

## Slide 2
目 录
CONTENTS
以人为本 追随智慧
01.计算机历程
02.计算机简介
03.计算机应用技术
04.中断控制系统
05.总结与思考
Computer history
Introduction to computer
Computer application technology
Interrupt control system
Summary and thinking

## Slide 3
01
PART ONE
计算机历程
以人为本 追随智慧

## Slide 4
最早的“计算机”
大约在新石器时代早期，先民使用的“计算机”是结绳，即用绳子打结的多少来表示数的概念。
算筹
它最早出现在何时，已经不可查考了，直到春秋战国时期，算筹的使用已经非常普遍了。
算筹在中国的起源很早，中国著名科学家祖冲之(429- 500) 借助算筹为计算工具，计算出圆周率在3.141 5926和3.1415927之间，成为了世界上最早把圆周率数值推算到七位数字以上的科学家。
以人为本 追随智慧
绳结与算筹

## Slide 5
它被认为是最早的计算机，并被广泛应用于商业贸易中，一直使用至今。直到17世纪，计算设备才有了第二次重要的进步
算盘
发明与公元前5世纪
以人为本 追随智慧
早期的计算机

## Slide 6
以人为本 追随智慧
计算机的发展历程
第1代：电子管数字机（1946—1958年）
硬件方面，逻辑元件采用的是真空电子管，主存储器采用汞延迟线、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓、磁芯；外存储器采用的是磁带。软件方面采用的是机器语言、汇编语言。应用领域以军事和科学计算为主。
第2代：晶体管数字机（1958—1964年）
软件方面的操作系统、高级语言及其编译程序应用领域以科学计算和事务处理为主，并开始进入工业控制领域。特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高、性能比第1代计算机有很大的提高。
第3代：集成电路数字机（1964—1970年）
硬件方面，逻辑元件采用中、小规模集成电路,主存储器仍采用磁芯。软件方面出现了分时操作系统以及结构化、规模化程序设计方法。特点是速度更快，而且可靠性有了显著提高，应用领域开始进入文字处理和图形图像处理领域。
第4代：大规模集成电路（1970年至今）
硬件方面，逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路。软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。1971年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生，应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭。

## Slide 7
02
PART TWO
计算机简介
以人为本 追随智慧

## Slide 8
显示器
主机
键盘
鼠标
微型计算机硬件结构 ——微机硬件组成
以人为本 追随智慧

## Slide 9
CPU
I/O
存储器
个人计算机由以下几个部分构成
微型计算机系统
硬件系统
运算器
控制器
储存器
输入设备
输入接口电路
输出接口电路
输出设备
软件系统
CPU
以人为本 追随智慧

## Slide 10
单片微型计算机
微型计算机系统
硬件系统
输入设备
输出设备
软件系统
单片微型计算机是指集成在一个芯片上的微型计算机
简称单片机 —— 单片机实质上就是一个芯片
以人为本 追随智慧

## Slide 11
以人为本 追随智慧
单片机具有一台计算机的属性,也称为
微控制器 MCU(MicroController Unit)
嵌入式控制器 EMCU
（Embedded icroController Unit）
我国习惯使用“单片机”这一名称

## Slide 12
能面向控制对象便于
进行控制变量的输入输出
体积小巧
能嵌入到控制系统的内部
能适应工业
现场较为恶劣的工作环境
控制能力突出
有丰富的用于控制
的指令系统和I/O接口等
单片机
单片机发明原因
在工业控制领域，人们对计算机提出了控制要求
以人为本 追随智慧

## Slide 13
03
PART THERE
计算机应用技术
以人为本 追随智慧

## Slide 14
运算工具
算盘
控制
记录
主要目标
手算
计算机运算
人脑
纸笔
计算机的组成
以计算机运算与手算类比说明计算机的组成
运算器
控制器
存储器 输入设备 输出设备
以人为本 追随智慧

## Slide 15
计算机通信优缺点
优点
是不需要传送同步脉冲，硬件设备简单
由于通讯双方系统时钟往往不同，所以要想保证通信的成功必须保证两点：
①通信双方必须保持相同的传送、接收速率（波特率）；
②双方必须遵守相同的数据格式（字符帧）
缺点
是传输速率低（增加起始位和停止位）
注意
以人为本 追随智慧

## Slide 16
MCS-51单片机的并行端口具备三种工作方式
直接与外部设备连接，实现数据的并行交换
当系统要与外部ROM、RAM或ADC等器件进行连接时，采用三总线结构，此时系统称为“扩展系统”
由于引脚的限制，内部信号无法正常输入输出。因此借用I/O端口引脚作为内部信号通道也是一种不得已的方法
通用I/O方式
总线方式
第二功能方式
注意：当端口作为总线或第二功能时，就不能再做I/O
以人为本 追随智慧

## Slide 17
计算机中的库函数
1、reg51/52.h :
特殊功能寄存器和相应的位函数
2、stdio.h：
一般输入输出函数
3、ctype.h：
字符函数
4、intrins.h：
内部函数
5、stdlib.h:
标准函数
6、string.h：
字符串函数
7、math.h：
数学函数
8、absacc.h：
绝对地址访问函数
以人为本 追随智慧

## Slide 18
以人为本 追随智慧
中断源
引脚低电平或下降沿信号
中断源
串行数据被发送出去后
外部中断
处理突发事件的能力强
分类
定时/计数器1计数回0溢出
中断请求标志
逻辑开关
触发信号
电平触发
低电平经非门
脉冲触发
负脉冲
施密特触发器

## Slide 19
04
PART FOUR
中断控制系统
以人为本 追随智慧

## Slide 20
什么叫做中断？
以人为本 追随智慧
CPU正在执行原程序，突然，被意外事情打断，转去执行新程序。CPU执行新程序结束后，又回到原程序中继续执行。这样的过程就叫中断。
举例
假设你正在吃饭，这时接到快递员电话叫你下楼取快递只等5分钟，这就是中断请求。然后你回答：“好的，我现在就来”这就是中断响应。接着你停止吃饭下楼去取快递，这就是中断处理。取完快递，你再回来接着吃饭，这就叫做中断返回。
中断请求
中断响应
中断处理
中断返回
从以上可以看出，中断分为4个步骤：

## Slide 21
日常生活中的中断现象举例
某人正在看报
去接电话
跑向厨房
继续看报
继续接电话
关煤气、灌开水
电话铃响了
水开了
以人为本 追随智慧

## Slide 22
单片机的中断系统结构
主程序
中断请求
中断响应
中断返回
执行主程序
执行中断处理程序
执行主程序
断点
以人为本 追随智慧

## Slide 23
运行效果
以人为本 追随智慧

## Slide 24
中断实现的功能
实时处理
当计算机用于实时控制时，请求CPU提供服务是随机发生的。有了中断系统，CPU就可以立即响应并加以处理
分时操作
CPU可以使多个外设同时工作，并分时为各外设提供服务，从而大大提高了CPU的利用率和输入/输出的速度
故障处理
当计算机运行中出现如电源断电、存储器校验出错、运算溢出等错误时，CPU可及时转去执行故障处理程序，减小或消除故障产生的影响
以人为本 追随智慧

## Slide 25
中断系统概述
问题：
1、主函数中没有调用中断函数，为何能自动执行？
3、这种程序结构的意义？
2、主函数中的变量赋值语句的作用？
答案：
1、当P3.2端口有脉冲下降沿出现时系统自动调用该中断函数
3、可实现多任务实时操作功能
2、实现中断功能的管理命令
以人为本 追随智慧

## Slide 26
优先级原则：
1、高级中断请求可以打断正在执行的低级中断
2、同级或低级中断请求不能打断正在执行的中断
3、同级中断源同时提出请求
时按自然优先级响应：
INT0→ T0 → INT1→T1→TI/RI
4、单片机复位时，IP各位都被置0，所有中断源为低级中断
以人为本 追随智慧

## Slide 27
以上三条同时满足时，CPU才有可能响应中断
中断源有中断请求
此中断源的中断允许位为1
CPU开中断（即EA=1）
2
1
3
中断响应条件
以人为本 追随智慧

## Slide 28
C51的基本数据类型
分为signed char和unsigned char，默认为signed char。它们的长度一个字节
1．字符型char
signed char定义带符号字节数据，字节的最高位为符号位，负数用补码表示，所能表示的数值范围是-128~ +127
unsigned char定义无符号字节数据或字符，可以存放一个字节的无符号数，取值范围为0-255
以人为本 追随智慧

## Slide 29
P3口的第二功能定义
引脚 | 名称 | 第二功能定义 | 
P3.0 | RXD | 串行通信数据接收端 | 输入
P3.1 | TXD | 串行通信数据发送端 | 输出
P3.2 |  | 外部中断0请求端口 | 输入
P3.3 |  | 外部中断1请求端口 | 输入
P3.4 | T0 | 定时器/计数器0外部计数输入端口 | 输入
P3.5 | T1 | 定时器/计数器1外部计数输入端口 | 输入
P3.6 |  | 片外数据存储器写选通 | 输出
P3.7 |  | 片外数据存储器读选通 | 输入
以人为本 追随智慧

## Slide 30
05
PART FIVE
总结与思考
以人为本 追随智慧

## Slide 31
以人为本 追随智慧
“微而不微”
（1）精品课程
中国大学MOOC 《计算机应用学》第五章https://www.icourse163.org/course/ZJU-1205930804?from=searchPage
（2）文献阅读——课后任务1
计算机的编程应用，单片机的中断控制方法，以及后续计算机的应用发展，提交读书报告。
（3）项目总结——课后任务2
结合教学视频，分别应用中断控制和计算机编程的制作，探讨质构差异。

## Slide 32
C51程序
的结构
小 结
常量和
变量
标识符和
关键字
基本数据
类型
以人为本 追随智慧

## Slide 33
课后思考题
4
5
2
3
1
串行通信和并行通信有何不同?
按照数据传送方向，串行通信可分为哪几种制式？它们各有什么特点?
对应四种工作方式，一帧数据串由哪些格式位组成？
在中断允许的前提下，一帧数据被发送或接收完成后，哪几个位寄存器将由硬件自动置1？
串行通信中断响应后，中断请求标志的撤销需采用什么方法？
6
点对点串行通信的双方需要共同遵守哪些约定?程序初始化时需完成哪些设置？
以人为本 追随智慧

## Slide 34
作业
1
3
4
2
定时与计数的区别是什么？ 如何控制MCS-51单片机进行定时或计数，及四种工作模式？
四种模式中，哪一种计数/定时的范围最大？哪一种具有自动重装功能，它用于什么场合？
GATE端的作用是什么？它是如何工作的？
如何启动定时/计数器工作？定时或计数的值由什么来决定？如何判断定时/计数是否完成？
以人为本 追随智慧

## Slide 35
授课结束，谢谢观看
以人为本 追随智慧
计算机工程学院

## Slide 40
绿荫
/

## Slide 41
绿荫 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布